Режимы дезинфекции различных объектов анолитом                                                                Таблица 1

| Объект обеззараживания | Режим дезинфекции при | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
|  | инфекция бактериальной (исключая туберкулез) и вирусной этиологии | туберкулез | инфекция грибковой этиологии |  |
|  | концентрация активного хлора, % | время обеззараживания, мин | концентрация активного хлора, % | время обеззараживания, мин | концентрация активного хлора, % | время обеззараживания, мин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель) | 0,02 | 120* | 0,02 | 360 | 0,02 | 120 | Протирание |
|  |  |  | 0,05 | 90 | 0,05 | 30 |  |
| Изделия медицинского назначений из: Стекла, металлов (сплавы титана) Пластмасс, силиконовой резины Резин на основе натурального каучука | 0,02 | 180 | 0,05 | 30 | 0,05 | 30 | Погружение |
|  | 0,02 | 60 | 0,02 0,05 | 180 30 | 0,02 0,05 | 240 30 |  |
|  | 0,05 | 60 | 0,02 0,05 | 240 120 | 0,02 0,05 | 240 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 0,02** 0,05 | 180** 60 | 0,02** 0,05** 0,05 | 180** 30** 120 | 0,02 0,05** 0,05 | 240 30** 60 | Погружение |
| Посуда: • без остатков пищи • с остатками пищи | 0,02 | 60 | — | — | — | — | Погружение |
|  | 0,02 | 360 | 0,02 | 360 | 0,02 | 360 |  |
|  | - | - | 0,05 | 60 | 0,05 | 60 |  |
| Бельё: • незагрязненное • загрязненное | 0,02 | 60 | — | — | — | — | Погружение |
|  | 0,02 | 360 | 0,05 | 180 | 0,02 | 240 |  |
|  | - | - | - | - | 0,05 | 60 |  |
| Игрушки | 0,02** | 180** | 0,05 | 60 | 0,05 | 60 | Погружение |
|  | 0,05 | 60 | - | - | - | - |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,05 | 60* | 0,05 | 120 | 0,02 | 240 | Погружение |
|  | - | - | - | - | 0,05 | 30 |  |
| Уборочный материал (ветошь) | 0,02 | 360 | 0,05 | 180 | 0,05 | 60 | Погружение |

* - Обеззараживание осуществляют способом двукратного притирания с интервалом 15 мин.Указано общее время обеззараживания с учетом 15 - минутного интервала между притираниями.

** - Кроме изделий, изготовленных из резин на основе натурального каучука.

Таблица 2

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения анолитом

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация анолита (по активному хлору), % | Температура рабочего раствора, ºС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий из: стекла, металлов (сплавы титана) | 0,02 |  | 180* |
|  | 0,05 |  | 30** |
| пластмасс, силиконовой резины | 0,02 |  | 60* 1803* 2404* |
|  | 0,05 |  | 30** |
| резина на основе натурального каучука | 0,02 |  | 240** 605* 1204* |
|  | 0,05 |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, и помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов- с помощью шприца: изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 1,0 |
|  |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы- с помощью шприца или электроотсоса): | Не нормируется | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы- с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: на этапе замачивания в анолите обеспечивается дезинфекция изделий:

*    при вирусных инфекциях и бактериальных (исключая туберкулез) инфекциях;

**  при вирусных и грибковых инфекциях;

3*  при вирусных и бактерицидных (включая туберкулез) инфекциях;

4*  при вирусных и бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях;

5*  при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых инфекциях.

Таблица 3

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения анолитом

| Этапы предстерилизационной очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий из: • резины на основе натурального и силиконового каучука, стекла, металлов (сплавы титана) • пластмасс | 0,01 0,02 | Не менее 1 8 | 30 20 |
|  | 0,02 |  | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости. | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 1 8 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса). | Не нормируется | 1 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица 4

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения анолитом

| Материал изделия | Концентрация активного хлора, % | Время стерилизационной выдержки, мин. |
| --- | --- | --- |
| Изделия из стекла, пластмасс, резин на основе силиконового каучука, металлов (простейшие инструменты из сплавов титана - скальпели, пинцеты и др.) | 0,02 | 60 |
| Изделия из резин на основе натурального каучука | 0,02 | 180 |